## Slide 2: Nhóm 6 Kỹ thuật vi xử lý

## Slide 3
Indoor Smart System(ISS)
Giảng viên hướng dẫn: Hàn Huy Dũng

## Slide 4: Bối cảnh thực tế
Ô nhiễm không khí và tác động của nó.
Giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của nó
What
Why
Giúp con người bảo vệ bản thân và môi trường xung quanh.
Cần thiết bị để cung cấp dữ liệu thời gian thực về chất lượng không khí, độ ẩm.

## Slide 5: Bối cảnh thực tế
Công nhân và nhân viên làm việc ở nơi ô nhiễm.
Người dân sống trong khu vực ô nhiễm nặng.
Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu về môi trường
Khi sống hoặc làm việc trong khu vực có chất lượng không khí kém.
Khi có triệu chứng bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.
Who
When

## Slide 6: Chỉ tiêu chức năng
Điện áp vào sensor và ESP32 : 3.3V
Tín hiệu vào Raspberry Pi 4: 5V-3A
Màu sắc mặt :
Dữ liệu về nhiệt độ
Dữ liệu về độ ẩm
Dữ liệu về nồng độ bụi
Input
Output

## Slide 7: Chỉ tiêu phi chức năng
Kích thước : khoảng 15x25x6 cm
Màu : đen
Vật liệu : Nhựa
ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9075:2011
Môi trường trong nhà
Nhiệt độ: 0 đến 50 độ C
Độ ẩm: 20% đến 80%
Giá: 1.300.000VND
Ngoại quan cơ khí
Tiêu chuẩn
Môi trường hoạt động
Giá thành

## Slide 8: Kiến trúc: Giải pháp và thuật toán

## Slide 9: Giải pháp: Kiến trúc và Thuật toán
Sơ đồ khối

## Slide 10: Giải pháp: Kiến trúc và Thuật toán
Giao thức MQTT
Subscriber
Subscriber
Subscriber
4
1
2
3
4
1
1
2
2
3
Broker

## Slide 11: Vai trò các khối
Gửi thông tin dựa trên hiện trạng môi trường xung quanh(trong vùng hoạt động)
Broker nhận những subscription từ client, nhận thông điệp, chuyển những thông điệp đến các subscriber tương ứng dựa trên Subscriptions từ client.
Khối cảm biến
Broker

## Slide 12: Vai trò các khối
Nhận thông tin nhận được từ data bridge và lưu trữ.
Database
Lấy được dữ liệu từ database và thể hiện dữ liệu cho người dùng.
Front-end
Đưa luồng thông tin nhận được từ broker đến Database và phân loại được dữ liệu nhận được.
Data bridge

## Slide 13: Triển khai

## Slide 14: Triển khai
Các linh kiện sử dụng
ESP8266
ESP32
Raspberry Pi 4

## Slide 15: Triển khai
Các linh kiện sử dụng
GP2Y10
DHT11

## Slide 16: Triển khai
Lắp linh kiện
Sơ đồ mạch cảm biến nhiệt độ/độ ẩm DHT11

## Slide 17: Triển khai
Lắp linh kiện
Sơ đồ mạch cảm biến bụi GP2Y10

## Slide 18: Triển khai
Lập trình khối cảm biến
Các thư viện được sử dụng: WiFi.h, PubSubClient.h, ArduinoJson.h, DHTesp.h, ESP8266WiFi.h
Sử dụng ngôn ngữ lập trình: C
Sử dụng phần mềm: Arduino, IDF

## Slide 19: Triển khai
DHT11 – ESP32

## Slide 20: Triển khai
GP2Y10 – ESP8266

## Slide 21: Triển khai
Cài đặt Wifi

## Slide 22: Triển khai
Gửi dữ liệu

## Slide 23: Triển khai
Broker: Mosquitto
Một giao thức nhanh, nhẹ theo mô hình publish/subscribe được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực Internet of Things.
Mosquitto cung cấp một thư viện viết bằng ngôn ngữ C để triển khai các MQTT Client và có thể dễ dàng sử dụng bằng dòng lệnh: “mosquitto_pub” và “mosquitto_sub”

## Slide 24: Triển khai
Data bridge: Node-RED
Node-RED cho phép người dùng kết hợp các dịch vụ Web và phần cứng bằng cách thay thế các tác vụ mã hóa cấp thấp phổ biến bằng giao diện kéo thả trực quan. Các thành phần khác nhau trong Node-RED được kết nối với nhau để tạo ra một luồng (flow). Hầu hết mã lệnh (code) cần thiết được tạo tự động.

## Slide 25: Triển khai
Database: InfluxDB
InfluxDB là một database được tối ưu hóa để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian . InfluxDB được sử dụng để lưu các dữ liệu cho các trường hợp liên quan đến một lượng lớn time-stamped data

## Slide 26: Triển khai
Front-end: Grafana
Grafana là một nền tảng open-source chuyên phục vụ mục đích theo dõi và đánh giá các số liệu thu được. Grafana hỗ trợ rất nhiều loại dashboard và các loại graph để người dùng dễ dàng theo dõi.

## Slide 27: Thử nghiệm

## Slide 28: Thử nghiệm
Chuẩn bị:
Đại lượng cần đo:
  Độ bụi (mg/m3)
  Nhiệt độ (oC), độ ẩm(%)
  Thiết lập hệ thống:
    Kết nối vi xử lý qua máy tính đang sử dụng phần mềm Arduino IDE.
    Thực hiện nối mạch như trên layout bảng mạch.
    Phát sóng wifi 2.4GHz
    Setup server và giao diện người dùng qua Node-RED và Grafana

## Slide 29: Thử nghiệm
Kiểm tra:
  Các bước tiến hành:
  Nạp code cho các vi xử lý
  Setup server trên Raspberry Pi
  Setup Node-RED và giao diện trên Grafana
  Kiểm tra thông tin đo được của cảm biến qua giao diện Grafana.

## Slide 30: Thử nghiệm
Kết quả thử nghiệm:
Hệ thống hoạt động trong vòng ~10 phút

## Slide 31: Các nguồn tham khảo
1. https://www.arduino.cc/
2. https://learnembeddedsystems.co.uk/easy-raspberry-pi-iot-server
3. https://www.youtube.com/watch?v=_DO2wHI6JWQ&ab_channel=LearnEmbedde dSystems
4. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1440068/ETC/DHT11/60/1/DHT11.html 33
5. https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
6. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/

## Slide 32
THANK YOU !